东莞南玻太阳能玻璃有限公司

突发环境事件应急预案

东莞南玻太阳能玻璃有限公司

二0一二年九月

目    录

1 总则 ---------------------------------------------------------------1

2 基本情况 ---------------------------------------------------------4-20

3 环境风险源与环境风险评价-----------------------------------20-28

4 组织机构及职责--------------------------------------------------29-30

5 预防与预警--------------------------------------------------------30-31

6 信息报告与通报--------------------------------------------------32

7 应急响应与措施--------------------------------------------------32-36

8 后期处置-----------------------------------------------------------36

9 应急培训与演练--------------------------------------------------36-37

10 奖惩----------------------------------------------------------------37

11 保障措施----------------------------------------------------------37

12 预案的评审、备案、发布和更新----------------------------38

13 预案到实施和生效时间----------------------------------------38

14 附件----------------------------------------------------------------39

1   总则

1.1编制目的

为有效预防、及时控制和消除突发环境事件危害,规范各类突发环境事件应急处置工作,维护社会稳定,保障公众健康和环境安全;提高公司的突发事件应对能力，有效地防止和最大限度地减轻突发事件造成的损失。

1.2编制依据

《国家突发公共事件总体应急预案》；

《国家突发环境事件应急预案》；

《危险物质名录》（国家安全生产监督管理局公告2003第1号）；

《剧毒化学品名录》（国家安全生产监督管理局等8部门公告2003第2号）；

《国家危险废物名录》；

《危险废物鉴别标准 腐蚀性鉴别》（GB 5085.1）

《危险废物鉴别标准 急性毒性初筛》（GB 5085.2）

《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB 5085.3）

《危险废物鉴别标准 易燃性鉴别》（GB 5085.4）

《危险废物鉴别标准 反应性鉴别》（GB 5085.5）

《危险废物鉴别标准 毒性物质含量鉴别》（GB 5085.6）

《危险废物鉴别标准 通则》（GB 5085.7）

《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T 298）

《重大危险源辨识》（GB 18218）；

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169）；

《建设项目环境影响评价分类管理名录》；

《地表水环境质量标准》（GB 3838）

《地下水质量标准》（GB/T 14848）

《环境空气质量标准》（GB 3095）；

《大气污染物综合排放标准》（GB 16297）；

《污水综合排放标准》（GB 8978）；

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用于本导则。

1.3适用范围

本预案适用于本公司区域内发生的环境突发事故的控制和处置行为，具体包括：

（1）本项目玻璃生产涉及到的原料均不属于易燃、易爆或有毒、有害物质；但是燃料使用天然气，属于易燃气体,存在引起火灾的事件；

（2）脱硝系统使用25%的氨水，存在操作失误、疲劳使用等原因产生泄漏而污染环境的事件。

（3）环保设施失效或其它环境突发事故。

1.4应急预案关系说明

公司应急预案有：突发环境事件综合应急预案、天然气泄漏应急处置预案、氨水泄漏应急处置预案和环保设施失效处置预案。

应急预案关系图

1.5工作原则

以科学发展观为指导，坚持以人为本、依法处置，树立全面、协调、可持续的科学发展理念，提高各部门应对突发环境事件的能力。

预防为主，常备不懈。坚持预防为主的方针,宣传普及环境应急知识,不断提高环境安全意识。建立和加强突发环境事件预警机制,切实做到及时发现、及时报告、快速反应、及时控制。

总经理负责，部门合作。各部门对本部门突发环境事件的处理负总责。各部门按照应急预案的要求,各司其职,相互配合,不断提高整体应急反应能力。

统一领导，分级负责。按照条块结合,以块为主,部门管理的原则,突发环境事件实行公司、部门负责制;根据突发事件的级别，实行分级控制、分级管理。不同等级的突发事件,启动相应级别的预警和响应。

依靠科学，快速反应。不断完善应急反应机制,强化人力、物力、财力贮备,增强应急处理能力;依靠科学,加强科研指导,规范业务操作,实现应急工作的科学化、规范化。

2  基本情况

2.1企业概况：

东莞南玻太阳能玻璃有限公司隶属于南玻集团，企业性质为合资企业，目前从业人数为1000人。三期项目位于东莞市麻涌镇新基村（东经113°34′48.4″，北纬23°04′32.5″）。三期项目拟投资约5.56亿元，用地面积76400 m2,建设一套设计熔化能力650t/d一窑五线压延玻璃生产线及配套公用辅助设施和余热发电系统一套，炉窑燃料使用天然气，主要生产太阳能超白玻璃。主要生产设备有皮带机20台、投料机2台、压延机10台、退火窑5条、磨边机19条、钢化炉7台、镀膜机12套、余热锅炉及汽轮机一套，窑炉以天然气为燃料，使用麻涌新奥燃气的天然气储站，厂区不设天然气储罐，在厂区内只设置调压站。具体见附件4公司平面布置图。

2.2企业污染源分析

2.2.1工艺流程简介

工艺流程简述：

原料车间制备好的配合料通过提升机和配合料带式输送机输送到联合车间，卸入窑头料仓。窑头料仓下设一台12.4m大斜毯式投料机进行连续投料，将料推入熔窑。熔窑以天然气为燃料，工作部和溢流口采用天然气加热。配合料经高温熔化、澄清、均化后形成合格的玻璃液，经卡脖进入通路，以1200℃左右的温度从溢流口流入成型机。

根据用户的要求，成型机组把玻璃液压制成不同玻璃，再经活动辊台进入退火窑。

连续的玻璃带在退火窑内，按一定的温度曲线进行退火后，冷却到70℃左右进入冷端机组。

正常生产时，玻璃带经纵切、横切、横掰、加速分离，掰边后输送至气垫桌，由人工取片，装箱入库。

生产线上的碎玻璃经破碎机破碎后，送入碎玻璃仓，由汽车运输到提升机上料斗，再提升至玻璃仓，经碎玻璃秤称量后由碎玻璃带式输送机送至配合料带式输送机，随配合料一起进入窑头料仓。

碎玻璃仓内的碎玻璃经破碎机破碎后，由2#碎玻璃带式输送机送入碎玻璃仓。2#碎玻璃带式输送机上设置有除铁器和金属探测器，保证进入碎玻璃料仓的玻璃不含有害的金属。

项目玻璃成型后，部分太阳能超白玻璃原片将进行磨边、钢化工艺或镀膜工艺，满足产品的使用要求。

原片成型后运至加工车间，进行玻璃质量的全检，主要包括玻璃厚度、结石、气泡、异物、尺寸等指标，不合格的产品经称量后与原料混合后重新投入生产。经检验后的玻璃进入磨边机进行切边与磨边，然后进入烘干机进行烘干，完成烘干工序的玻璃进入电钢化炉钢化，提高玻璃的各项指标，完成钢化的玻璃进行抗冲击试验、耐热试验等检测，合格的产品进行清洗包装，不合格的产品重新投入生产。

2.2.2原辅材料、能耗及危险物质分析

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设规模 | t/d | 650 |  |
| 1.1 | 非冷修年产量 | 万重量箱/a | 332 |  |
| 1.2 | 冷修年产量 | 万重量箱/a | 286 |  |
| 2 | 年工作日 |  |  |  |
| 2.1 | 非冷修年 | d | 365 |  |
| 2.2 | 冷修年 | d | 315 |  |
| 3 | 工艺技术指标 |  |  |  |
| 3.1 | 熔窑熔化能力 | t/d | 650 |  |
| 3.2 | 熔化率 | t/m2·d | 2.10 |  |
| 3.3 | 能耗 | 标准煤/重量箱 | 16.473kg |  |
| 3.4 | 玻璃带宽度 | mm | 2400 |  |
| 3.5 | 玻璃厚度 | mm | 2.5-10 |  |
| 3.6 | 机组利用率 | ％ | 90 |  |
| 3.8 | 熔窑冷修周期 | a | 8 |  |
| 4 | 主要原材料用量（干基计） | t/a |  |  |
| 4.1 | 石英砂 | t/a | 128000 |  |
| 4.2 | 白云石 | t/a | 29600 |  |
| 4.3 | 石灰石 | t/a | 8500 |  |
| 4.4 | 纯碱 | t/a | 38000 |  |
| 4.5 | 芒硝 | t/a | 1890 |  |
| 4.6 | 氢氧化铝 | t/a | 1700 |  |
| 4.7 | 煤粉 | t/a | 17 |  |
| 5.1 | 天然气用量 | m3/h | 6400 | 易燃易爆 |
| 6 | 用电量 |  |  |  |
| 6.1 | 用电设备装机容量 | kW | 20000 |  |
| 6.2 | 正常生产计算负荷 | kW | 10000 |  |
| 6.3 | 投产烤窑最大负荷 | kW | 5885 |  |
| 6.4 | 年耗电量 | kW.h | 6800万 |  |
| 7 | 生产线新水用量 | m3/d | 500 |  |
| 8 | 压缩空气用量 | m3/min | 90 |  |
| 9 | 项目占地面积 | m2 | 47870 |  |
| 10 | 劳动定员 | 人 | 689 |  |

根据《国家危险废物名录》和《重大危险源辨识》文件分析，天然气属于易燃易爆物品，但公司内部只设立天然气调压站，储存量低于《重大危险源辨识》50吨的指标。

2.3企业污染物排放治理分析

2.3.1企业污染物排放分析

- 污水排放

磨边废水、磨边清洗废水、镀膜清洗废水等经管道直接进入污水处理站，经加药反应后沉淀，部分循环进入磨边回用系统，其余废水进入二级沉淀后经超滤、砂滤以及一、二级反渗透处理后回用至磨边清洗机和镀膜清洗机使用，其中一级反渗透产生的浓水进入污水管网排放至麻涌河。具体见污水处理工艺流程图。

- 废气排放

窑炉废气进入余热锅炉降温至350度后进入电除尘系统，经除尘后烟气进入喷氨段与25%的氨水进行充分混合，在一定流速下进入五氧化二钒反应器进行反应生成氮气和水。

2.3.3企业危险废物分析

根据《危险废物名录》分析，公司只有少量废油漆桶、废电池、废日光灯等。

2.4企业周边环境分析

2.4.1气象分析

气象数据来自于东莞市气象局近20年气象观测资料，符合HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则  大气环境》的要求。

#### 2.4.2气象特征

从大气环境影响预测结果来看，本项目主要的污染物为二氧化硫、二氧化氮及PM10，由于项目采用了高架点源的排放方式，项目对周边新基村、华阳村等近距离的敏感点大气环境影响反而不明显，项目的污染物的最大落地浓度增值较小，叠加本底值后不会超过环境质量标准；通过数学模型预测，项目排放的二氧化硫、二氧化氮及PM10在最大小时浓度、日均浓度及期间浓度条件下，均可满足相应的质量标准，在项目脱硝设施发生故障时，二氧化氮小时浓度占标率比正常排放时大约提高10%，但也满足相应的环境质量标准。

由于本项目物料卸车时存在瞬时的粉尘排放，根据计算，本项目需设置卫生防护距离300m，大气环境防护距离250m，项目选址可满足以上条件。

项目脱硝装置的氨逃逸对周边大气环境影响轻微，由于最大浓度低于人的阈值，也不会造成周边群众的投诉。

项目由于燃用天然气，设置了炉窑，因此将产生大量的二氧化碳温室气体，目前国家尚无制定排放标准，建设单位应提高清洁生产水平，降低能耗，减少二氧化碳排放。

综上，项目主要的大气污染源经相应的环保治理后，其排放的污染物在各种条件下不会改变评价区的环境空气的质量等级和使用功能。

2.5企业纳污水体分析

根据收集水环境现状监测结果，参照评价标准，采用标准指数法对项目周边水体水质现状进行评价。

利用《环境影响评价技术导则（地面水环境）》（HJ/T2.3-93）所推荐的单项水质参数评价方法进行评价，单项水质参数评价方法采用标准指数法，单项水质参数在第点的标准指数为：

DO的标准指数为：

pH的标准指数为：

式中：－点污染物浓度，mg/L；

－水质参数的地表水水质标准，mg/L；

－溶解氧的地表水水质标准，mg/L；

－点的溶解氧，mg/L；

－饱和溶解氧浓度，mg/L；

－点的pH值；

－地表水水质标准中规定的pH值下限；

－地表水水质标准中规定的pH值上限。

水质污染指数计算结果

利用上述方法对污染物监测结果进行污染指数计算，如表2.5-1。

水质现状评价结果

从表2.5-1污染指数计算表可以看出，狮子洋及麻涌河的各项污染指数均在以下，说明本项目周边水体狮子洋及麻涌河的水质情况良好。可达到相应的质量标准 。

表2.5-1　水环境现状污染指数计算表

（单位：mg/l，DO、PH无量纲）

| 断面 | 采样日序 | 潮期 | pH | DO | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | 石油类 | LAS | 氟化物 | 挥发酚 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 第一天 | 涨潮 | 0.08 | 0.57 | 0.29 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.10 | 0.50 | 0.15 |  |
|  |  | 退潮 | 0.06 | 0.60 | 0.27 | 0.60 | 0.58 | 0.61 | 0.08 | 0.43 | 0.17 |  |
|  | 第二天 | 涨潮 | 0.11 | 0.56 | 0.29 | 0.53 | 0.57 | 0.59 | 0.10 | 0.53 | 0.16 |  |
|  |  | 退潮 | 0.10 | 0.59 | 0.28 | 0.60 | 0.53 | 0.57 | 0.06 | 0.50 | 0.12 |  |
| 2# | 第一天 | 涨潮 | 0.11 | 0.60 | 0.27 | 0.57 | 0.53 | 0.54 | 0.10 | 0.43 | 0.15 |  |
|  |  | 退潮 | 0.12 | 0.57 | 0.29 | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.10 | 0.47 | 0.17 |  |
|  | 第二天 | 涨潮 | 0.11 | 0.59 | 0.29 | 0.50 | 0.57 | 0.51 | 0.08 | 0.47 | 0.15 |  |
|  |  | 退潮 | 0.11 | 0.62 | 0.30 | 0.47 | 0.63 | 0.51 | 0.06 | 0.47 | 0.17 |  |
| 3# | 第一天 | 涨潮 |  |  | 0.07 | 0.44 |  |  | 0.18 |  | 0.47 |  |
|  |  | 退潮 |  |  | 0.11 | 0.59 |  |  | 0.22 |  | 0.34 |  |
|  | 第二天 | 涨潮 |  |  | 0.09 | 0.51 |  |  | 0.16 |  | 0.44 |  |
|  |  | 退潮 |  |  | 0.11 | 0.58 |  |  | 0.16 |  | 0.42 |  |
| 4# | 第一天 | 涨潮 |  |  | 0.11 | 0.50 |  |  | 0.22 |  | 0.43 |  |
|  |  | 退潮 |  |  | 0.14 | 0.61 |  |  | 0.14 |  | 0.47 |  |
|  | 第二天 | 涨潮 |  |  | 0.13 | 0.54 |  |  | 0.26 |  | 0.36 |  |
|  |  | 退潮 |  |  | 0.11 | 0.57 |  |  | 0.18 |  | 0.43 |  |

2.6企业周边敏感点情况分析

评价范围内以工业用地为主，附近主要敏感点为麻涌镇、螺村、新基村等，项目地理位置及具体环境敏感点见表2.6-1

表2.6-1　主要环境敏感点列表

| 序号 | 环境敏感点 | 性质 | 所处方位 | 与本项目边界 距离(m) | 影响人数（人） | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒲基 | 居民点 | 东北 | 1000 | 1600 | 空气二类 |
| 2 | 欧涌村 | 居民点 | 东北 | 2400 | 2200 | 空气二类 |
| 3 | 黎滘村 | 居民点 | 东 | 1600 | 1200 | 空气二类 |
| 4 | 螺村 | 居民点 | 东南 | 700 | 800 | 空气二类 |
| 5 | 川槎村 | 居民点 | 东南 | 1700 | 800 | 空气二类 |
| 6 | 田头洛 | 居民点 | 东南 | 930 | 600 | 空气二类 |
| 7 | 新基村 | 居民点 | 南 | 720 | 300 | 空气二类 |
| 8 | 华阳村 | 居民点 | 西南 | 450 | 3200 | 空气二类 |
| 9 | 麻涌镇 | 城镇 | 南 | 2000 | 20000 | 空气二类 |
| 10 | 南州村 | 居民点 | 西 | 2100 | 1500 | 空气二类 |
| 11 | 新塘镇 | 镇区 | 北 | 2200 | 150000 | 空气二类 |
| 12 | 广州开发区 | 开发区 | 西 | 4600 | 100000 | 空气二类 |
| 13 | 大盛村 | 居民点 | 西南 | 4500 | 1200 | 空气二类 |
| 14 | 东江北干流 | 河流 | 西北 | 900 | / | II类水体 |
| 15 | 新塘镇（镇区） | 城镇 | 东北 | 5335 | 150000 | 空气二类 |
| 16 | 中堂镇 | 城镇 | 东北 | 7912 | 72000 | 空气二类 |
| 17 | 道窖镇 | 城镇 | 东南 | 11419 | 53000 | 空气二类 |
| 18 | 望牛墩镇 | 城镇 | 东南 | 7598 | 36000 | 空气二类 |
| 19 | 万江 | 城镇 | 东南 | 15861 | 250000 | 空气二类 |
| 20 | 东莞城区 | 城镇 | 东南 | 17114 | 1750000 | 空气二类 |
| 21 | 厚街镇 | 城镇 | 东南 | 16255 | 93800 | 空气二类 |
| 22 | 沙田 | 城镇 | 东南 | 16815 | 97800 | 空气二类 |
| 23 | 洪梅镇 | 城镇 | 东南 | 8855 | 61000 | 空气二类 |
| 24 | 漳澎 | 居民点 | 西南 | 8083 | 5100 | 空气二类 |
| 25 | 莲花山 | 风景区 | 西南 | 12842 | / | 空气二类 |
| 26 | 石楼镇 | 城镇 | 西南 | 14604 | 120000 | 空气二类 |
| 27 | 石碁镇 | 城镇 | 西南 | 19331 | 49000 | 空气二类 |
| 28 | 南村 | 城镇 | 西南 | 20509 | 51000 | 空气二类 |
| 29 | 化龙镇 | 城镇 | 西南 | 13688 | 40100 | 空气二类 |
| 30 | 新造镇 | 城镇 | 西南 | 16918 | 14200 | 空气二类 |
| 31 | 广州大学城 | 文教点 | 西 | 18740 | 350000 | 空气二类 |
| 32 | 新洲 | 城镇 | 西 | 16334 | 4200 | 空气二类 |
| 33 | 黄埔 | 城镇 | 西 | 14623 | 389000 | 空气二类 |
| 34 | 广州开发区（集中区） | 开发区 | 西 | 6314 | 100000 | 空气二类 |
| 35 | 海珠区 | 城区 | 西 | 19184 | 840000 | 空气二类 |
| 36 | 东圃 | 城区 | 西 | 19737 | 240000 | 空气二类 |
| 37 | 萝岗区 | 开发区 | 西北 | 13954 | 158000 | 空气二类 |
| 38 | 永和开发区 | 开发区 | 北 | 11435 | 120000 | 空气二类 |
| 39 | 太和镇 | 城镇 | 西北 | 17297 | 34000 | 空气二类 |
| 40 | 雅遥镇 | 城镇 | 东北 | 12891 | 22000 | 空气二类 |
| 41 | 仙村 | 城镇 | 东北 | 16966 | 45000 | 空气二类 |
| 42 | 石滩镇 | 城镇 | 东北 | 21230 | 110000 | 空气二类 |
| 43 | 高步镇 | 城镇 | 东北 | 14374 | 36600 | 空气二类 |
| 44 | 南岗 | 城镇 | 西北 | 5689 | 5600 | 空气二类 |

项目用地属于工业用地，选址较为理想，周边400m内无集中居住点，不属于环境敏感区。

3   环境风险源与环境风险评价

3.1危险源识别

根据公司生产状况，储气量小于《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169—2004)及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）天然气、甲烷的临界量为50t。厂区配套建设脱硝设施及污水处理系统，脱硝系统选用SCR脱硝原理，用氨水作为脱硝还原剂，氨水浓度为25%，氨储量为低于15吨，低于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）临界储存量50吨。

根据公司污染物防治设施现状，大气污染物主要为二氧化硫、当氧化物，污水主要污染物为COD、SS，设计中已考虑风险因素，且根据对周围大气及水体分析不会对周边环境产生危害，导致周边环境现状降级。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169—2004）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分见表3.1-1。

表3.1-1 环境风险评价工作级别

| 类别 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

根据《危险化学品重大危险源辨识》和《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），该项目选址位于非环境敏感地区，无重大危险源，有易燃性物质，因此，拟定本风险评价工作级别为二级。

经评估存在两个危险源，无重大危险源，主要可能发生以下二种事故：氨水的泄漏、天然气的泄漏，特针对两大危险源制定了专题应急预案。

3.2风险识别

### 3.2.1环境风险识别

项目厂区不设天然气储罐，天然气采用管道输送。脱硝系统设氨水灌区，氨水浓度为25%，氨最大储存量为15吨。

#### 3.2.1.1天然气管道输送危险性识别

天然气管道输送的介质具有易燃、易爆危险性。在设计、施工、运行管理过程中，可能存在设计不合理、施工质量问题、腐蚀、疲劳、管道水击等因素，可能造成管道、阀门、仪器仪表等设备设施及连接部位泄漏而引起火灾、爆炸事故。

（1）设计不合理

管线系统的设计是确保工程安全的第一步，也是十分重要的一步，设计质量的好坏对工程质量有直接的影响。而影响设计质量的因素不仅有主观的，也有客观的；选择有相应资质的设计单位是重要的。

①工艺流程、设备布置不合理

管线运行安全与系统总流程及系统设备布置有着非常密切的关系。工艺流程设置合理、设备布置恰当，并且能够满足输送操作条件的要求时，系统运行就平稳，安全可靠性就高。否则，系统安全运行存在隐患。

②系统工艺计算不正确

在进行水力等工艺计算以确定输送摩察阻力时，一旦设计参数或工艺条件确定不合理，将造成工艺设备选取不当，从而给系统造成各种安全隐患。

③管道强度计算不准确

管道强度设计计算时，如果管道沿线勘查不清楚，有可能出现地区分级不准确，造成高级低定；最终造成设计系数选取不恰当，管道壁厚计算不能满足现场实际情况。管道应力分析、强度、刚度及稳定性校核失误，造成管道变形、弯曲甚至断裂。

④管道、工艺设备的位置选择不合理

管道、工艺设备位置选在土崩、断层、滑坡、沼泽、流沙、泥石流或高地震烈度等不良地质地段上，造成管道弯曲、扭曲、拱起甚至断裂及设备设施损坏；当与周围的建（构）筑物安全防火距离不符合标准要求时，容易受到影响，给其带来安全隐患；如果站内的建（构）筑物布局、分区不合理，防火间距不够，防火防爆等级达不到要求，消防设施不配套，装卸工艺及流程不合理时，极易相互影响，产生安全事故，相邻设施也难幸免。

⑤材料选材、设备选型不合理

在确定管子、管件、法兰、阀门、机械设备、仪器仪表材料时，未充分考虑材料与介质的相容性，导致使用过程中产生腐蚀；输送站与传动机械相连接的法兰、垫片、螺栓组合未充分考虑振动失效，引起螺栓断裂、垫片损坏而出现泄漏；压力表、温度计、安全阀等安全附件参数设计不合理，造成安全隐患，并使控制系统数据失真；爆炸危险场所分区错误，引起电气设施防爆等级确定错误；压缩机、调压阀等关键设施未充分考虑自动控制保护系统或控制系统设计存在缺陷。

⑥防腐蚀设计不合理

防腐蚀设计时未充分考虑土壤电阻率、管道附近建（构）筑物和电气设备引起的杂散电流的影响，造成管道防腐蚀层老化、防腐能力不够直至失效；管道内、外表面防腐材料选择不合理、施工方法不正确、厚度不能满足使用工况要求；管道阴极保护站间距太远、保护参数设置不合理、或者牺牲阳极选材不当，而造成保护能力不够等。

⑦管线布置、柔性考虑不周

站区管线平面布置不合理，造成管道因热胀冷缩产生变形破坏或振动。埋地管道弯头的设置、弹性敷设、埋设地质影响、温差变化等，对运行管道产生管道位移具有重要影响，柔性分析中如果未充分考虑或考虑不全面，将会引起管道弯曲、拱起甚至断裂。

⑧结构设计不合理

在管道结构设计中未充分考虑使用后定期检验或清管要求，造成管道投入使用后不能保证管道内检系统或清管球的通过，而不能定期检验或清污；或者管道、压力设备结构设计不合理，难以满足工艺操作要求甚至带来重大安全事故。

⑨防雷、防静电设计未充分考虑管道所经地区自然状况和项目进行的实际情况，或设计结构、安装位置等不符合法规、标准要求。

（2）施工质量问题

①管道施工队伍技术水平低、监督管理失控

管道施工单位所属各个不同的部门，由于承建管道历史不同，对规范的理解、认识也不同；即使是同一个系统的GA1级安装单位，由于人员技术水平、施工设备、管理水平不同，施工质量也不同。如果高压管线施工单位技术水平较低、管理又混乱、没有建设经验，或者施工单位违章施工、违规分包、不按设计图纸要求施工，都会对施工质量造成严重问题。

②强力组装

在管道装配对接时，采用特别的工具、强制的方法将两根管道装配到一起，使之能够满足或基本满足焊接或装配要求。在现场施工设备缺乏、施工条件恶劣或管道端口质量有问题时如椭圆度超差、局部变形等，常采用这种方式进行装配，对管道质量影响如下：

1）强力装配时，一般需采用特别的方法（如定位块焊接）使管道发生变形，而一旦焊接完成并去除装配工装或定位块，管道因恢复原来的变形而在焊缝内产生了较高的安装残余应力，使工作时管道中的应力增大；

2）强力装配时，在管道外表面焊接或用其他方式固定的工装或定位块，有可能破坏钢管外表面材质状态，造成管道承压运行后在破坏点产生缺陷，同时也有可能损坏表面防腐层，使管道防腐性能或等级降低；

3）强力组装使管道常常伴随有超差错边的出现，超差错边不仅削弱管道承压强度，而且产生较大的应力集中，易于产生缺陷。

③焊接缺陷

焊接会使外围高压管线产生各种缺陷，较为常见的有裂纹、夹渣、未熔透、未熔合、焊瘤、气孔和咬边。高压管线除特殊地形采用地上敷设或跨接外，一般均为埋地敷设。管道一旦建成、投产，一般情况下都是连续运行。因此管道中若存在焊接缺陷，不但难以发现，而且不易修复，会给管道安全运行构成威胁。

④补口、补伤质量问题

天然气管道的钢管除端部焊接部位留有一定长度以外，在钢管生产厂或防腐厂都进行了防腐处理，钢管在现场焊接以后，未防腐焊接部位需要补口。在施工过程中，由于各种原因造成钢管内外表面的防腐涂层损坏，特别是外表面涂层的损坏，在损坏处要补伤。补口、补伤质量不良会影响管道抗腐蚀性能，从而引起管道防腐蚀失效。

⑤管沟、管架质量问题

门站内的管道，除穿越人行道采用埋地敷设外，一般采用沿地敷设，使用管架支撑；站区以外的管道基本都采用埋地敷设。管沟、管架质量对管道安装质量有一定的影响：

1）管沟开挖深度或穿越深度不够时，遇洪水或河水冲刷覆土或河床，将使管道悬空或拱起，造成变形、弯曲等；

2）管沟基础不实，回填压实，特别是采用机械压实时，将造成管道向下弯曲变形；

3）地下水位较高而未及时排水敷设管道时，由于管道底部悬空，如果夯实不严，极易造成管道向上拱起变形；

4）管道敷设时，沟底土及管道两侧和上部回填土中砂石粒度超差，而造成损坏防腐覆盖层；

5）管架强度不够，支撑的管道下沉而产生变形。滑动管道架表面粗糙或安装不平整，在热胀冷缩时难以滑动，造成管道变形。

⑦检验控制问题

除材料质量及设计质量外，管道质量是由施工过程来保证的，质量检验只是对过程质量情况的验证。而影响这种验证能力的因素有许多，应在工程中充分加以重视：

1）由于越来越多的新技术应用于管道建设，从而给检验、验证技术手段带来了挑战，有可能一时找来到合适的检验方法或手段来验证具体的质量工作，工程质量难以得到保证；

2）检验验证都是由管道建设单位委托监理或监督单位来完成的，如果这些单位不及时到位行使检验职责，或技术水平较低不能胜任具体的检验工作，将给工程质量留下安全隐患；

3）具体检验控制点的设置、检验内容的确定不能满足标准、规范要求，或者不能符合工程实际需要，造成质量事故。

（3）疲劳失效

管道、设备等设施在交变应力作用下发生的破坏现象称为疲劳破坏。交变应力是因载荷作用而产生随时间周期或无规则变化的应力。经过长时间反复作用，管道会发生突然破坏。因此，如果管道经常开停车或变负荷，系统流动不稳定，穿越公路、铁路处地基振动产生管道振动，输送介质将在管道内部产生不规则的压力波动，引起交变应力。

管道内部与周围土壤环境温度不同，输送介质流量、温度变化引起热应力，这种交变热应力也会导致疲劳失效。

管道、设备等设施在制造过程中，不可避免地存在开孔或支管连接，焊缝存在错边、棱角、余高、咬边或夹渣、气孔、裂纹、未焊透、未熔合等内部缺陷，这些几何不连续将造成应力集中。随着交变应力的作用在这些几何不连续部位或缺陷部位将产生疲劳裂纹，会逐渐扩展并最终贯穿速个壁厚，从而导致介质泄漏或火灾、爆炸事故。

### 3.2.2最大可信事故源项及事故概率

#### 3.2.2.1最大可信事故源项

根据天然气输送项目的实际情况，天然气在常温常压下其密度为0.7kg/m3，密度远远小于空气密度1.29kg/m3，其泄漏后不会在低洼处积聚，在空旷处，将会向大气上层扩散；且根据《建设项目环境风险评价技术导则》，天然气属于易燃物质；按《工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ-2）未将天然气及甲烷例如，天然气对人体无急性毒性，主要表现为易燃易爆；因此，天然气输送主要的环境风险主要为泄漏后的火灾及爆炸事故。

天然气使用装置调压计量区危险物质为天然气，潜在事故形式为调压计量设备密封破坏，天然气快速泄出，遇明火引燃爆炸，形成火球。

#### 3.2.2.2事故概率

国内的天然气储存、运输还处于初级阶段，目前还没国内、外同类设施的事故统计资料，因此该项目的天然气门站事故概率以石化行业类似装置的事故统计资料的数据为基础进行分析。

该工程的甲类生产单元或构筑物主要有调压计量区，调压计量区发生火灾爆炸事故的概率主要采用类比法，类比《广东LNG接收站和输气干线项目一期工程环境影响报告书》、珠海－中山天然气管道工程项目环境影响报告书以及《广州市市区液化天然气利用工程》等项目的相关数据，天然气使用装置发生火灾爆炸事故的概率为0.065次/a，平均事故周期为15年。

## 3.2.3源项分析及风险计算

## 3.2.3.1天然气使用装置计量装置泄露火灾爆炸事故

#### （1）边界条件

天然气使用装置计量区危险物质为天然气，潜在事故形式为调压计量设备密封破坏，天然气快速泄出，遇明火引燃爆炸，形成火球。

由于该调压计量操作集中在炉窑天然气接收设备中，整个工艺过程密闭，并采用了检测、报警仪表和联锁控制系统，因此，一旦发生天然气泄漏，能及时报警并关闭阀门切断气源。按照项目设计文件，本项目天然气使用量约为6400m3/h，经类比分析，假设天然气泄漏的速率为气体在系统流动速率为1/20，在事故预测中计算泄漏1min、5 min和10 min的火灾爆炸后果，不同泄漏时间事故源强见表 12..3-1：

表3.2.3.1-1  项目不同泄漏时间事故源强

| 项目 | 天然气 |
| --- | --- |
| 最大释放速率(m3/h) | 320 |
| 释放时间（min） | 1 | 5 | 10 |
| 释放量（m3） | 5.5 | 27.0 | 54.3 |
| 释放量（kg） | 3.85 | 18.9 | 38.0 |

#### （2）火灾爆炸预测模式

火球热辐射

采用穆尔哈斯（Moorhowse）和普里恰特（Prichard）提出的经验公式计算热辐射通量。

火灾的最大半径Rf（m）

Rf=2.665×M0.327

式中：M为可燃物质释放的质量（kg）

火球持续时间tf(s)

tf=1.089×M0.327

燃烧时能量的释放率Q：

式中：He为燃烧热（J/Kg）,取55625000；

为燃烧效率，随物质的饱和蒸气压而变化，＝0.27P0.32，取0.8；

距火球中心rm处的辐射通量H（W/m2）为：

式中：T为传导系数，保险起见，取1。

火灾是火通过放出辐射热影响周围环境，如果辐射足够大时，可以引起其他可燃物燃烧，生物也可能被点燃。因此辐射热造成的损害可由接受热辐射能量的大小来衡量。标准的计量方法是以单位面积在接触时间内所接受能量的大小来衡量，另一等效方法是用单位面积受到辐射的功率大小来计算。火球危害级别划分及不同辐射通量对应的损害情况见表12.3-2。

表3.2.3.1-2　热辐射的不同入射通量造成的损失

| 入射通量/（kW·m-2） | 对设备的损害 | 对人的伤害 | 危害级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 37.5 | 操作设备全部毁坏 | 1％死亡/10s 100%死亡/1min | A |
| 25 | 在无火焰、长时间辐射下，木材燃烧的最小量。 | 重大烧伤/10s 100%死亡/1min | B |
| 12.5 | 有火焰时，木材燃烧，塑料溶化的最低容量。 | 1度烧伤/10s 1%死亡/1min | C |
| 4.0 | / | 20s以上感觉疼痛，未必起泡 | D |
| 1.6 | / | 长期辐射无不舒服感 | E |

爆炸冲击波

爆炸是突发性的能量释放，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸造成的损害半径Rs按下式计算：

式中：Rs--损害半径

Ee--为爆炸总能量，Ee=HcM(Hc为燃烧热,J/Kg；M为易燃物的排放量，Kg)

N--效率因子，由公式求得：

N＝Ne×Nm

式中：Ne--燃料浓度，所造成损耗的比例，一般取30%；

Nm—燃料燃烧的机械能效率，对限制爆炸可取33%，非限制性爆炸可取18%。

Cs–经验常数，单位m/J3。

爆炸冲击波危害级别划分及Cs和损害水平的关系见表12.3-3

表3.2.3.1-3  Cs值与爆炸的损害等级之间的关系

| 损害 等级 | Cs (m/J3) | 取值 | 爆炸损害特性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 对设备的损害 | 对人的损害 |
| A | C1 | 0.03 | 重创建筑物和设备 | 1%死亡肺部损害 >50%耳膜损害 >50%被抛射物严重砸伤 |
| B | C2 | 0.06 | 对建筑物造成外表性损伤或可修复的破坏 | 1%耳膜破裂 1%被抛射物严重砸伤 |
| C | C3 | 0.15 | 玻璃大部分破碎 | 被飞溅的玻璃划伤 |
| D | C4 | 0.40 | 10%玻璃破碎 |  |

#### 火灾爆炸预测结果

根据模式分析预测，火球危害结果及爆炸冲击波危害结果分别见表12.3-4和表12.3-5。

表3.2.3.1-4  火球热辐射危害表

| 释放速率(m3/h) | 320 |
| --- | --- |
| 释放时间（min） | 1 | 5 | 10 |
| 释放量（Kg） | 3.85 | 18.9 | 38.0 |
| 火球半径（m） | 4.13 | 6.95 | 8.74 |
| 危害范围，半径（m） | A级 | 19.1 | 42.3 | 59.9 |
|  | B级 | 12.3 | 51.8 | 73.4 |
|  | C级 | 33.0 | 73.2 | 103.8 |

表3.2.3.1-5  爆炸冲击波危害表

| 释放速率(m3/h) | 320 |
| --- | --- |
| 释放时间（min） | 1 | 5 | 10 |
| 释放量（kg） | 3.85 | 18.9 | 38.0 |
| 损害半径(m) | A | C1=0.03 | 4.8 | 7.6 | 9.4 |
|  | B | C2=0.06 | 9.5 | 15.3 | 18.9 |
|  | C | C3=0.15 | 23.7 | 38.3 | 47.2 |
|  | D | C4=0.40 | 63.3 | 101.9 | 125.8 |

#### 3.2.3.2环境风险危险性分析

根据以上预测，如果本项目发生天然气泄漏并引起火灾，假设在10min以内，火球对建筑物和设备的严重损害范围（A级）为距门站59.9m以内的区域，可能影响到可能影响的范围是周边的生产车间。

冲击波对建筑物和设备的严重损害范围（C1级）为天然气泄露点外围9.4m以内区域，也是影响到周边的生产车间。

从上面的计算来看，不管是火灾危害半径还是爆炸损害半径，其最大值为125.8m，根据现在勘查，这个半径范围内，受到影响的是项目本身的联合生产车间，其主要对生产员工造成一定的人员伤亡，因此，公司配套建设安全检测报警系统，时时监控天然气泄漏，各区域安装灭火设备，通讯设备，调压站周边设立防护围栏等。

### 3.2.4消防废水环境风险分析

根据本项目可行性研究报告：根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006 第8.2.2 条，站内室外消防用水量按需水量最大的一座建筑物（或堆场、储罐）计算。综合用房室外消防用水量为10 L/s，可不设室内消防给水；工艺装置区、收发球装置区等可不设消防给水系统。所以项目室外消防用水量均为10L/s，火灾延续时间按2 小时考虑，消防用水总量为72m3。

由于本项目不储存化学试剂，因此，消防水主要用来冷却火灾时受热的工艺设备，项目消防废水中主要污染物为SS。

若在管道发生火灾，根据一般的灭火经验，不适用消防灭火由于天然气燃烧过程中不产生有害物质，因此，一般关闭截断阀室阀门，使其燃烧完毕，项目消防废水不会对外水体环境造成环境风险。但为防止废水直接进入河道设立2个消防废水收集池，设计体积共为500立方米，满足消防废水7小时的容纳量。

3.2.5氨水泄漏风险分析

3.2.5.1氨水安装设计风险识别

氨水安装设计规范按天然气管理等设计、防范。

3.2.5.2氨水泄漏危险性分析及防范措施

项目使用氨水为25%的稀氨水，氨储存量为15吨，根据《危险化学品重大危险识别》和《建筑项目环境风险评价技术导则》，氨水储存量不会引发爆炸分析，另根据氨水《MSDS》文件规范，氨水具有腐蚀性，与人体皮肤及眼睛等部位接触对人体有一定的损伤，氨水易挥发，对周边环境有一定的影响，但其扩散后对周边整体环境不会产生危害。

氨水储存区设立围堰，围堰体积为20立方米，能满足氨水泄漏规范要求。氨水储存区设立冲淋装置防治人体伤害，另放置防毒面具，以备危险产生时急救使用。

4   组织机构及职责

4.1组织体系

组织体系有：公司环境突发事故应急领导小组；公司环境突发事故应急处理小组；公司环境突发事故信息、后勤小组。

4.2指挥机构组成及职责

4.2.1指挥机构组成

（1）公司环境突发事故应急领导小组：

组长：总经理

副组长：副总经理、总经理助理、安环办主任

组员：各部门经理

（2）公司环境突发事故应急处理小组：

组长：副总经理

组员：各部门经理、处置救援小组

（3）公司环境突发事故信息、后勤小组：

组长：总经理助理

组员： 总经办主任、安全办主任

4.2.2指挥机构职责

（1）公司环境突发事故应急领导小组职责

a贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

b组织制定突发环境事件应急预案；

c组建突发环境事件应急救援队伍；

（2）应急处理小组的主要任务

a负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、防护设施、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资的储备；

b检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（3）信息、后勤小组的主要任务

a负责组织预案的审批与更新（企业应急指挥部负责审定企业内部各级应急预案）；

b负责组织外部评审；

c批准本预案的启动与终止；

d确定现场指挥人员；

e协调事件现场有关工作；

f负责应急队伍的调动和资源配置；

g突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

h负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

i接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

j负责保护事件现场及相关数据；

k有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

组织机构图

5   预防与预警

5.1环境风险源监控

5.1.1风险预防措施

公司对所有管道系统均按照有关标准进行设计、制作和安装。管道为无缝钢管、不锈钢管或钢管；管道连接大多采用焊接，降低泄漏几率；工艺输送泵均采用密封防泄漏驱动泵以免物料泄漏。

压力容器、压力管道等特种设备，按照《压力容器设计规范》的规定，由有相应资质的单位设计、制造、安装；高温和低温设备及管道外部均包绝缘材料；输送天然气、氨水等的设备和管道均用非燃材料。

厂区内较高的建筑物和设备，均设置屋顶避雷装置，高出厂房的金属设备及管道均安装了防雷接地。

5.1.2风险源监测措施

5.1.2.1监测设施及响应

生产装置采用了DCS集中控制，设置了集中控制室、工人操作值班室等；与工艺生产设备隔离，操作人员在操作室内对生产过程实行集中检测、显示、联锁、控制和报警，对安全生产密切相关的参数进行自动调节和自动报警。对反应系统及关键设备的操作温度、操作压力、液位高低等均能自动控制及安全报警并设有联锁系统，在紧急情况下可自动停车。

在储罐区及生产区内设置有气体检测器；储罐设置液位监测装置和报警器等设施。

在污水接管口设置了采样口，以便于取样监测所排废水中的流量、PH、COD等指标。

5.2预警行动

5.2.1预警分级

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，预警分为四级（对应事件分级），预警级别由低到高，颜色依次为蓝色（Ⅳ级）、黄色（Ⅲ级）、橙色（Ⅱ级）、红色（Ⅰ级）。根据事态的发展情况，预警颜色可以升级、降级或解除。

收集到的有关预警信息说明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，则按照应急预案执行。预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；事故部门基本情况；可能事故的后果预测；可能事故原因初步判断；提出可能事故的处置方法；提出需协助的相关部门；预警部门、签发人、报告人、报告时间等。

| 预警等级 | 蓝色（Ⅳ级） | 黄色（Ⅲ级） | 橙色（Ⅱ级） | 红色（Ⅰ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | 污染防治设施失效 | 氨水、天然气少量泄漏 | 氨水、天然气大量泄漏 | 爆炸事件 |

5.2.2预警措施

进入预警状态后，公司应当采取以下措施：（1）立即启动相关应急预案。（2）在新闻媒体发布预警公告。（3）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。（4）指令各环境应急救援队伍进入应急状态，环境监测部门立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。（5）针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危险扩大的行为和活动。（6）调集环境应急物资和设备，采取一切可能的防范措施，减少污染的扩散、蔓延。

5.3报警、通讯联络方式

报警电话：110；

火警电话：119；

急救电话：120；

镇环保局电话：88826038

市环保局：23391212

安全环保主任：13669806075

总经办主任：013902948082

设备部经理：13602643936

6   信息报道与通报

6.1报告时限和程序

发生环境突发事故的责任部门和负责人须在第一时间向公司环境突发事故应急领导小组报告，同时向上一级相关专业主管部门报告，并立即组织进行现场调查。紧急情况下，可以直接报告镇环保局或者市环保局。

6.2上报方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告三类。初报从发现事件后起1小时内上报；续报在查清有关基本情况后随时上报；处理结果报告在事件处理完毕后立即上报。报告应采用适当方式，避免在当地群众中造成不利影响。紧急情况下，初报可用电话直接报告，随后补报书面报告。主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、自然保护区受害面积及程度、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告。在初报的基础上报告有关确切数据、事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告。处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。

6.3特殊情况的信息处理

如果环境事件的伤亡、失踪、被困人员中有港澳台人员或外国人，或者事件可能影响到境外或境外机构人员在我市设立的机构，需要向香港、澳门、台湾地区有关机构或上级外事部门进行通报时，由市政府报告省政府，省政府报请国务院港澳办、台办和外交部启动相应预案，按国家有关规定执行。

7   应急响应与措施

7.1分级响应机制

7.1.1响应分级

根据危险源事故发生情况，及预警分级警报，启动对应预案。

| 预警等级 | 蓝色（Ⅳ级） | 黄色（Ⅲ级） | 橙色（Ⅱ级） | 红色（Ⅰ级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事件 | 污染防治设施失效 | 氨水、天然气少量泄漏 | 氨水、天然气大量泄漏 | 爆炸事件 |
| 响应分级 | （Ⅳ级） | （Ⅲ级） | （Ⅱ级） | （Ⅰ级） |
| 启动预案 | 环保设施失效预案 | 氨水、天然气应急预案 | 氨水、天然气应急预案 | 启动外界预案 |

7.1.2响应流程

突发环境事件应急响应坚持部门（车间）为主的原则。按突发环境事件的严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部（车间、公司）控制事态的能力以及需要调动的以及资源，将突发环境事件分为不同的等级。预警等级确定后，根据等级启动对应应急预案。

超出公司内部处理能力的，突发环境事件的应急响应为特别重大（I级响应），应及时请求上一级应急救援指挥机构启动上一级应急预案。

7.2应急措施

7.2.1突发环境事件现场应急措施

（1）应急指挥部组织现场应急救援工作组、相关应急工作组迅速到达现场，勘察污染状况、人员伤亡等情况，分析污染趋势、事件类型，作出是否需要疏散人群、是否需要向下游提出污染警告和预警分级判断，并采取相应处置措施；

（2）查找污染原因和污染源，严密监控污染事态；

（3）提出切断污染源和控制污染的措施，防止污染范围继续扩大；

（4）应急力量不足时，应急指挥部协调其他力量支援；

（5）追查责任部门和责任人，初步拟定污染清除和环境恢复方案等。

7.2.2环境突发事故的处理程序

（1）迅速报告

发生环境突发事故的部门须在第一时间向公司领导小组报告。

（2）快速出动

公司领导小组接到报警后须在最短的时间内赶到事故现场，对重大事故应立即向上级主管部门报告。

（3）现场控制

应急处置小组到达现场后，应迅速控制现场，确定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散。

（4）现场调查

信息后勤小组应迅速展开现场调查、取证工作、查明事故原因、影响程度等。

（5）现场报告

各小组应将现场处理和调查等情况及时报告领导小组组长，以便于及时掌握事故动态，争取正确的措施，控制事故的发展。

(6)事故档案

事故处理完毕后，应将事故发生的原因、处置、对事故责任的分析和处理以及采取的防范措施等情况，及时归纳、整理形成事故档案存档备案，并根据需要上报上级有关部门。

7.3现场处置

根据公司的状况，可能发生以下二种事故：氨水的泄漏、天然气的泄漏。

①氨水泄漏的处置（具体见附件2）

A氨水属于危险化学物品。因此，应严格执行氨水安全操作规程，及时排除泄漏和设备隐患，保证氨水的安全使用。如果发生氨水泄漏时，应采取如下措施：

B氨水泄漏时，现场负责人应立即组织抢修、撤离无关人员，及时抢救中毒者。抢修、救护人员必须佩戴有效的防护面具。

c利用通风设施和其他处理装置等，降低氨水污染程度。

d管道处泄漏时，应做堵塞处理；

e严禁在泄漏的钢瓶上进行动火作业。

f在运输途中氨水泄漏又无法处理时，应将载氨水车开到无人的偏僻处，使氨水危害降到最低程度。

②天然气泄漏的处置(具体见附件1)

a当发现天然气管道有泄漏时，应立即关闭前置管道阀门，防止天然气进一步泄漏，

b立即开启通风设备，驱散空气中的天然气。

c泄漏100米范围内禁止动火。

d设置隔离带，禁止非抢修人员进入该区域。

7.4安全防护和受伤人员现场救护、救治与医院救治

（1）应急人员的安全防护

现场处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备呼吸道防护、防毒面具等相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场规定，确保人身安全。

（2）受灾群众的安全防护

a安全保卫组根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施，维护现场程序。必要时，实行交通管制，限制人员进入受污染区域，防止群体性治安事件发生。b根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，指定有关部门组织群众安全疏散撤离。c在事发地安全边界以外，设立紧急避难场所。

（3）医疗救护

当污染引起人员中毒或其他伤势时，医疗救治组立即组织医疗救护队伍迅速赶赴事发地协调指导开展医疗救治工作，为及时抢救中毒人员等提供技术支持。

（4）饮用水安全保障

当饮用水源受到污染影响到饮用水供应时，后期保障组迅速组织力量协助当地政府紧急启用备用水源，加强饮用水水质监控。备用水源不足时，立即组织调水，确保饮用水供应。

（5）食品安全保障

当农产品、初级水产品、禽畜受到污染时，后期保障组立即组织力量协助当地政府加强监测、监控，严格控制受污染食品进入流通领域，防止发生误食受污染食品引起中毒事件；并协助当地政府做好急需食品、物资的供应工作。

7.5应急监测

公司安环办第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急数据采集，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

根据监测结果，综合分析突发性环境污染事故污染变化趋势，并通过专家咨询和讨论的方式，预测并报告突发性环境污染事故的发展情况和污染物的变化情况，作为突发性环境污染事故应急决策的依据。

| 分项 | 大气 | 水 |
| --- | --- | --- |
| 监测因子 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、氨 | COD、BOD、SS |

7.6应急终止

7.6.1应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2） 污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

7.6.2应急终止的程序

（1）现场救援指挥部确认终止时机，或公司责任部门提出、公司环境应急小组报经现场救援指挥部批准；

（2）现场救援指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，应根据有关指示和实际情况，继续进行环境监测和评价工作。

7.7应急终止后的行动

（1）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化；

（2）突发性环境污染事故应急处理工作结束后，公司环境突发事故应急领导小组组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

（3）组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

（4）向上级部门移交相关事项：事故原因、损失调查与责任认定；事故应急救援工作总结报告；应急过程评价。

8   后期处理

8.1善后处理

按要求做好受灾人员的安置工作，组织有关专家科学评估受灾范围，提出补偿措施，组织落实消除污染和生态恢复工作。

8.2保险

公司建立了突发环境事件社会保险机制，对环境应急工作人员办理了意外伤害保险。

9   应急培训和演练

9.1培训

公司加强环境保护科普宣传教育工作，加强了环境污染事件预防常识的普及，增强了职工的防范意识和相关心理准备，提高公众了的防范能力。

公司加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

公司定期组织环境应急实战演练，提高了防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强了实战能力。

9.2演练

公司每年举行一次环境突发事件演习，由安全环保部负责筹划，负责做好演习人员演练前的培训工作，备齐应急物资，确保演习取得实效。

10   奖惩

公司对在突发环境事件应急处理工作中做出突出贡献的先进部门和个人，依公司有关规定予以表彰、奖励。对其突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照公司有关规定，对有关责任人视情节和危害后果，由其所在部门或上级给予处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。（1）不认真履行环保法律、法规，而引发环境事件的；（2）不按规定制定突发事件应急预案，拒绝承担突发事件应急准备义务的；（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；（5）盗窃、贪污、挪用环境事件中应急工作资金、装备和物资的；（6）阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

11   保障措施

11.1经费及其他保障

公司根据突发环境事件应急需要，由公司制定年度预算，并予以执行。

11.2应急物质装备保障

公司根据工作需要和职责要求，加强了危险源巡查、巡检和监测设备建设；增加了应急处置、快速自身防护装备、物资的储备。各级应急相关部门（车间）充分发挥职能作用，不断提高动态监控的能力，保证在发生环境事件时能有效防范环境污染。

11.3应急队伍保障

公司组织了环境突发事件应急领导小组、应急处理小组、信息和后勤小组，责任到人、岗位明确，保障了应急处理能力。

11.4通信与信息保障

公司各级应急相关部门建立和完善了环境安全应急指挥通信系统。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，确保应急联络畅通。

12   预案的评审、备案、发布和更新

本预案由公司安全环保办制订，报公司总经理审核。经审批合格、备案后发布。随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，安全环保办负责及时修订完善本预案，报公司总经理审核，经审批合格、备案后发布。

13   预案的实施和生效时间

本预案自印发之日起实施。

附件1：天然气泄漏应急处置专项预案

附件2：氨水泄漏应急处置专项预案

附件3：天然气分析及风险技术

附件1：

天然气泄漏应急处置预案（Ⅲ级、Ⅱ级）

1 总则

1.1目的

完善天然气管理制度，建立统一、高效、规范的天然气发生泄漏事故后的处置方法，实现应急情况下的科学、合理、有序地应对，旨在明确应急处置措施、缩短相应处置时间，最大程度的减少事故损失。

1.2 制订依据

为彻底贯彻执行公司的安全管理方针、目标；根据天然气设计、使用要求制定。

1.3适用范围
本预案适用于公司厂区范围内突然发生或可能预见的天然气泄漏事故的应急处置。

2 天然气泄漏的危险和风险分析

2.1 危险分析

天然气泄漏会扩散，在一定环境的范围内能够产生燃烧或爆炸性气体的聚积，以致有引起燃烧和爆炸的可能。天然气的燃烧和爆炸，能够产生大量的热辐射，对员工安全和公司财产构在极大的危害。

2.2 风险分析

天然气作为公司的主要生产燃料，不可或缺，一旦发生重大泄漏，有可能造成熔窑天然气中断，将直接影响公司的生产经营秩序，会给公司带来巨大的经济损失，甚至停产。

3 预案体系

预案体系分为“一般泄漏预案”和“重大泄漏预案”。

4 定义
4.1 一般泄漏定义

指天然气调压站的一路管道出现泄漏，处置时做单一切断后，不影响其它关联供气管路的正常运行。

4.2重大泄漏定义

指公司厂区内部由于管道破裂或其它原因造成的重大天然气泄漏事故以及任何危及影响公司正常生产经营秩序的天然气泄漏事故。

4.3车间天然气泄漏定义

指天然气配气室及后端某一管路出现泄漏，处置时做单一切断后，不影响熔窑供气。

5 天然气泄漏处置预案

5.1一般泄漏处置预案

不能确定泄漏源时

.

5.2重大泄漏处置预案

5.2.1 指挥机构与职责

总指挥：总经理

负责事故处置的全面指挥工作。

副总指挥：总经理部成员

负责事故处置的指挥与协调工作。

指挥部成员：设备部经理、槽窑部经理、安全办主任

负责组织事故现场的处理工作，并对现场临时突发的状况及时作出应对，负责事故处置后的原因调查分析。

现场协作人员：设备部各分部主任及工程师、槽窑部各分部主任及工程师

负责执行指挥部下达的应急方案，及时反馈现场信息。

5.2.2重大泄漏处置预案

5.3 车间天然气泄漏处置预案

5.3.1车间天然气管路流程简图：

5.3.2 天然气泄漏分为泄漏量较大和较少两种处理方式

5.3.2.1较大指天然气室内天然气气味较浓，有刺鼻感觉，甚至听到泄漏时发出的哧哧声。应第一时间截断漏气处的供气，管道及设备漏气，有旁通则切旁通，无旁通则关上一级阀门。

1）一旦发现泄漏，立即在天然气室外拉上警戒线，严禁其他人员穿行，造成其他事故。

2）带好劳保用品，打开门窗，使天然气室内空气流通。

3）通知部门经理、分部经理、熔化工程师、值班经理、设备相关人员到场，并准备好检查泄漏用品以及相关消防用品。

4）根据不同部位由设备人员进行处理，其他人员协助。如需要可根据情况，管路走旁通，尽量保证燃烧正常、窑内工况稳定。

5.3.2.2较小指在天然气室内能闻道天然气气味，但无明显刺鼻感觉，且没有其它异常现象。用天然气测漏仪检测现场情况，判断现场空间的泄漏量。

1）打开天然气室门窗，做好通风防范。

2）通知熔化工程师、值班经理、设备相关人员到场，并准备好检查泄漏用品以及相关消防用品。

3）根据不同情况由设备人员进行处理，其他人员协助。

5.4 天然气泄漏处理工作原则

坚持以人为本的原则。在保障人员的健康和生命作为首要任务的前提下，最大程度降低财产、设施损失以及其它的危害。

在处理天然气泄漏时，应根据其泄漏和燃烧特点，迅速有效地排除险情，避免发生爆炸燃烧事故。在处理天然气泄漏，排除险情的过程中，必须贯彻“先防爆，后排险”的指导思想，坚持“先控制火源，后制止泄漏”的处理原则，灵活运用关阀断气，堵塞漏点，善后测试的处理措施。

5.5天然气泄漏的处理方法

5.5.1天然气一旦发生泄漏，排险人员到达现场后，主要任务是关掉阀门，切掉气源，并组织紧急抢修。

5.5.2积极抢救人员，让窒息人员立即脱离现场，到户外新鲜空气流通处休息。有条件时应吸氧或接受高压氧舱治疗，出现呼吸停止者应进行人工呼吸，呼吸恢复后，立即转运至附近医院救治。

5.5.3及时防止燃烧爆炸，迅速排除险情。现场人员应把主要力量放在各种火源的控制方面，为迅速堵漏创造条件。对天然气已经扩散的地方，电器要保持原来的状态，不要随意开或关;对接近扩散区的地方，要切断电源。

5.5.4用开花水枪对泄漏处进行稀释、降温，但有电气的地方禁止使用。

5.5.5对进入天然气泄漏区的排险人员，严禁穿带钉鞋和化纤衣服，严禁使用金属工具，以免碰撞发生火花或火星。

6 天然气泄漏工艺处理

6.1天然气波动时的处理方式

6.1.1天然气压力波动时，当班值班经理需密切关注天然气气量变化，熔化工迅速将自控系统打至手动控制（原始阀位），注意窑压情况。

6.1.2天然气波动较大时，将总气压力降至100pa（初始为120pa）,逐步降至90pa（最低限） ,保证供气正常，随时和气站联系，并告知主管区域工程师分部经理。

6.1.3天然气波动时，由于天然气量变化较大，助工、熔化工需密切跟踪窑内工况变化，注意料堆、泡界线变化。当料堆、泡界线较远，温度降低较多时，根据实际情况，由分部经理通知部门经理后，方可适当下调拉引量，以维持窑内工况稳定。

6.1.4待天然气恢复正常后，逐步恢复窑上各自动控制，并根据实际情况恢复拉引量至原始状态。

6.2停天然气时的处理方式

6.2.1若停天然气时， 1～6#小炉天然气流量分别设定为400 m³，关闭东西枪前阀门，把喷枪保护气旁通打开，保护喷枪。关闭助燃风，手动将旋转闸板关至零位，视窑压大小调整大闸板开度。

6.2.2由助工负责将投料系统打到手动位置，由当班看量工负责通知相关人员迅速到场，熔化工观察料堆、泡界线位置。若料堆泡界线变化较大，告知值班经理，由值班经理根据当前实际情况决定是否降低拉引量。若降拉引量务必第一时间通知分部经理，并由分部经理逐层汇报。

6.2.3值班经理务必安排专人及时与公用工程联系，由公用工程和供气单位联系，务必第一时间明确停气时间范围，以便进行后续操作。

6.2.4当所有人员到来之前，值班经理务必组织班组人员准备好相关工具。如抽水包、密封用保温棉。

6.2.5停天然气十分钟，上报总经理部。当人员到位后，开始进行保温工作，密封熔窑所有孔洞，并对窑体及附属设施进行检查，同时根据情况成型方面适当下调拉引量，以减少窑内温度降幅剧烈变化。

6.2.6停天然气三十分钟，由应急总指挥根据实际情况统一调度，做好闸头子保窑的相关准备，同时做好拉出大水包、密封孔洞的准备工作。同时与成品部联系，必要时刻请求成品部派人支援。

6.2.7当窑温降至1450度时，做好紧拉条准备。在碹顶装有标尺，根据碹顶下降幅度进行紧拉条。按照一般经验，碹顶每下降1mm，拉条前端螺栓需紧一圈，在紧拉条过程中，根据实际情况结合保窑人员的意见，可适当增加或减少紧拉条幅度。（紧拉条工具放置在澄清部两侧走台上）

6.2.8根据实际情况，天然气还是没有恢复正常供应，则需闸头子，闸头子时，所有人员听从安排，在熔窑安排两个班，压延安排两个班，开始抽大水包、压延机、冷却水包。尽快对各孔洞进行密封，防止热量的持续散失。

6.2.9闸头子之后，需立即安排人员拉出投料机，封堵投料口，进一步减少热量散失。投料机拆除固定装置由设备部人员完成，料仓闸板由熔化工进行关闭。

6.2.10在天然气停气期间，熔化工程师要根据实际情况适当降低池壁、钢碹碴冷却风量，尽可能减少热量的损失。人员不足时，要尽快向其他部门请求帮助，其他部门人员应由槽窑部员工带领来完成各项工作，以避免由于不熟悉工作环境所带来的其他问题，造成其他损失。

6.2.11来天然气后，首先开助燃风，配合天然气量缓慢调至正常用量，并注意窑压变化，根据实际情况逐步手动打开旋转闸板，并适当提升大闸板开度，逐步恢复原有工艺参数。

7 公众安全

7.1 立即将泄漏区周围至少隔离50米。

7.2 撤离非排险人员。

7.3 停留在上风向。

附件2

氨水泄漏应急处置预案（Ⅲ级、Ⅱ级）

1 总则

1.1目的

为了有效防止和最大限度减少发生工业氨水泄漏事故后果而预先制定的抢险救灾方案，提高我司事故处理能力，建立我司工业氨水泄漏应急指挥系统，组织编制安全防范措施和事故应急处理方案。提高员工抢险救灾的应急处理能力，一旦发生氨水泄漏事故，应急处理系统立即启动，各职能部门迅速赶赴事故现场，迅速投入抢险救灾，达到反应快速，应急处理有效，最大限度地减少事故或灾害的损失，降低环境影响，建立统一、高效、规范的发生故障后的处置方法，实现应急情况下的科学、合理、有序地应对。

1.2 制订依据

为彻底贯彻执行公司的安全和环境保护管理方针、目标；根据氨水使用、存储要求制定。

1.3适用范围
本预案适用于公司厂区范围内氨水泄漏的事故的应急处置。

2 事故类型及危害程度分析

氨水发生意外事故的几率很低，但仍不能排除因种种原因引起泄漏乃至火灾、爆炸事故发生的可能性，因此有必要进行全面、细致的环境风险因素分析，找出事故发生的可能性，提出必要的防范措施，以利于管理部门了解事故发生的可能性，及早的消除事故隐患和预防事故的发生。

1）焊缝开裂：是指由于焊接质量问题所引发的泄漏事故。

2）腐蚀：是指由于各种原因造成的储罐内、外壁的腐蚀，引起泄漏的情况。

3）自然因素：是指由于地震、洪水、飓风、开春时地面下沉等自然原因而造成的损坏。

3  预防及应急措施

3.1 指挥机构与职责

总指挥：总经理

负责事故处置的全面指挥工作。

副总指挥：总经理部成员

负责事故处置的指挥与协调工作。

指挥部成员：设备部经理、安全环保办主任

负责组织事故现场的处理工作，并对现场临时突发的状况及时作出应对，负责事故处置后的原因调查分析。

现场协作人员：设备部各分部主任及工程师、安全环保办安全员

负责执行指挥部下达的应急方案，及时反馈现场信息。

3.2  完善工业氨水泄漏事故处理的工具和物资

3.2.1  涉及工业氨水的装置、罐区、关键岗位必须配备下列堵漏、抢救物资和劳动防护用具，以作应急处理事故时使用。

3.2.2  防护眼镜、防酸碱手套。

5.2.3  呼吸器材。

3.2.4  现场应有喷淋装置，并有足够的清洗水。

3.3  疏散与隔离

在工业氨水的运输、使用、储存过程中一旦发生泄漏，首先要疏散无关人员，隔离泄漏污染区。同时，现场人员在保护好自身的安全的情况下，应及时检查事故部位，并向有关人员及“119”报警，请求消防专业人员救援，同时要保护、控制好现场。

3.4  隔离系统

隔离系统对工业氨水的泄漏处理特别重要，尤其是泄漏系统的进出口阀门，如果不迅速隔离系统，则会造成更加大量的氨水泄漏。在隔离系统之前，应穿好防护服，戴好防护用具。

3.5 现场救护

由于氨水为弱碱性低毒类药品，有强烈的刺激性气味。主要对上呼吸道有刺激和腐蚀作用，浓度过高时尚可使中枢神经系统兴奋性增强，引起痉挛，通过三叉神经末梢的反射作用引起心脏停搏和呼吸停止。因此，氨水泄漏以后

1）现场人员应迅速撤离现场，受伤人员应迅速脱离现场并移到空气新鲜处。

2）呼吸困难时给氧，呼吸停止时立即进行人工呼吸；心脏骤停应立即进行心脏按摩。

3）经现场处理后，迅速送附近医院救治。

3.6 泄漏控制

3.6.1 泄漏控制时的注意事项：

- 进入现场的人员必须穿整体式防护服、防酸碱雨鞋，戴正压式防护面罩。

- 应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

- 氨水具有爆炸性，必须严禁火种，并使用防爆性工器具。

3.6.2 泄漏控制措施

- 隔离系统之后，对泄漏处及时进行修补和堵漏，制止氨水的进一步泄漏。

- 用大量的消防水冲洗泄漏处，稀释泄漏的工业氨水。

- 用少量的稀盐酸中和泄漏的氨水，以减少挥发的氨水。

- 要防止泄漏物扩散，殃及周围的建筑物、车辆及人群，万一控制不住泄漏，要及时处置泄漏物。

3.7 泄漏物的处置
氨水少量泄漏，可用大量清水冲洗。而大量氨水泄漏后四处蔓延扩散，难以收集处理，可以采用筑堤堵截或者引流到安全地点。降低泄漏物向大气的蒸发，可用泡沫或其他覆盖物进行覆盖，在其表面形成覆盖后，抑制其蒸发；同时，用稀盐酸中和泄漏的氨水，也可减少空气中挥发出的氨水。然后进行转移处理。

附件3：

环保设施失效应急预案（Ⅳ）

- 环境污染事故应急预案 1. 编制目的 目的

建立健全环境污染事故应急机制，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染事故的能力，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进社会全面持续发展，特制定本应急预案。

，提高公司应对涉及公共危机的2.保护环境，促进社会全面持续发展，特制定本污染物处理

事故的能力，保障公众生命健康和财2.1 烟气处理设施

公司主要污染物为窑炉天然气燃烧产生的废气中的污染物，废气处理设施为SCR脱硝系统，窑炉尾气经余热锅炉后进入电除尘，经除尘后进入SCR反应器进行反映，反应后通过150米烟囱排放。

2.2污水处理系统

磨边废水、磨边清洗废水、镀膜清洗废水等经管道直接进入污水处理站，经加药反应后沉淀，部分循环进入磨边回用系统，其余废水进入二级沉淀后经超滤、砂滤以及一、二级反渗透处理后回用至磨边清洗机和镀膜清洗机使用，其中一级反渗透产生的浓水进入污水管网排放至麻涌河。

环境污染事故应急预案 1. 编制目的 3. 应急组织机构及职责

，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染3.1 设立事故现场指挥组，建立健全公司突发性环境污染事故应急组织体系，明确各应急组织机构职责。

3.2 现场总指挥：总经理

3.3 现场指挥：安环办

建立健全环境污染事故应急机制 主要职责：在事故现场对有可能受到污染的物品及人员进行抢救疏散。

3.4 主要负责人：田瑞杰

职责：定期组织安全检查，对环保处理设施操作员进行安全教育，掌握安全知识；对环保处理设备和设施及时进行监测和更新，保障处于有效使用状态；当发现污染物出现泄漏及设备出现故障后，先迅速通知总经理，到现场按自身任务迅速抢修设备及堵住污染物的泄漏。

保护环境，促进社会全面持续发展，特制定本3.5 脱硝、污水处理、原料管理人员及操作工：

职责：定期对设备的保养、定时定量添加药品、经常检查是否有外泄，保证废气、废水、粉尘等达到达标排放。发现事故问题要迅速向负责人汇报、及时采取处理。

3.6 后勤保障组：

事故的能力，保障公众生命健康和财产安全，负责人：张占方

主要职责：监管事故得到及时抢救及设备正常运行，保护现场、协助环保部门做事故的调查工作。

保护环境，促进社会全面持续发4. 应急响应

保护环境，促进社会全面持续发展，特制定本4.1公司总经办第一时间对突发性环境污染事故进行环境应急监测，掌握第一手监测资料，并配合地方环境监测机构进行应急监测工作。

4.2发现事故的操作人员应立即应转换使用维修旁通烟道等应急措施，及时报告设备部经理及安全主任，安排维修人员及时修理，同时通知环保专职人员向环保局监察分局传真书面报告；情况较严重时，则停止生产以避免废气、废水、粉尘等直排，影响大气环境，直至装置修复方可恢复生产。

4.3 所有应急人员接到通知后要立即到达现场。在应急抢救过程中，本着“救人先于救物”的原则下进行。参与抢救的人员要勇敢、机智、沉着，做到紧张有序，一切行动听从指挥，有问题要及时上报指挥组。

建立健全环境污染事故应急机制4.4本公司已经定期的对脱硝、污水处理操作工组织过培训。使各处理操作员工熟悉环保知识，熟知自己的任务。在人员、电话等其它情况有变化时可以随时组织起抢救抢修队伍。

4.5当废气、废水、处理装置出现故障时均应通知环保专职人员向东莞市环保局监察分局传真书面申请维修报告,报告中应注明故障原因、处理方法、及预计处理时间，待环保设施维修完毕，正常运行后向东莞市环保局监察分局报告，东莞市环保局监察分局传真：0769-23391500；

5. 环境污染事故应急预案 1. 编制目的 应急安全防护

5.1现场处置人员应根据环境事故的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。

5.2符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

建立健全环境污染事故应急机制5.2.1 事件现场得到控制，事件条件已经消除；

5.2.2 污染源的泄漏已降至规定限值以内；

5.2.3 事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染5.2.4 事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

5.2.5 采取了必要的防护措施以保护公众免受危害，并使事件可能引起的影响趋于合理且尽量低的水平。

环境污染事故应急预案 1. 编制目的 6. 应急终止后的行动

，提高公司应对涉及公共危机的突发环境污染6.1 突发性环境污染事故应急处理工作结束后，应组织相关部门认真总结、分析、吸取事故教训，及时进行整改；

6.2 组织各专业组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等作出评价，并提出对应急预案的修改意见。

6.3 参加应急行动的部门、环境应急队伍应该及时维护、保养，使之始终保持良好的技术状态。

建立健全环境污染事故应急机制7. 环境污染事故应急预案 1. 编制目的 宣传

7.1 应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增强职工的防范意识和相关心理准备，提高公众的防范能力。

7.2加强环境事故专业技术人员日常培训和事故源工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

保护环境，促进社会全面持续发展，特制定本7.3定期组织环境应急实战演练，提高防范和处置突发性环境污染事故的技能，增强实战能力。

附件4

突发环境事件信息报告（格式）

| 事件名称 |  | 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质类别 |  | 等级 |  | 公司名称 |  |
| **突发环境事件报告： |
| 起草 |  | 审核 |  |
| 抄送部门 |  |

附件5：

预案启动（终止）令（格式）

| 事件名称 |  | 时间 |  | 地点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 性质类别 |  | 等级 |  | 公司名称 |  |
| **突发环境事件现状： |
| 建议启动（终止）： |
| 抄送部门 |  |

附件6

应急预案变更记录表

| 序号 | 时间 | 编号 | 文件名称 | 起草 | 审核 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |

附件7

通讯录

| 序号 | 单位 | 姓名 | 部门 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 宋辉 | 总经理部 | 88288918 |
| 2 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 希日莫 | 总经理部 | 13609716188 |
| 3 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 武林雨 | 总经理部 | 89612626 |
| 4 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 刘明刚 | 总经理部 | 88288696 |
| 5 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 张占方 | 安环办 | 13669806075 |
| 6 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 张 珺 | 总经理办公室 | 13902948082 |
| 7 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 庞晓立 | 人力资源部 | 15019452505 |
| 8 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 叶金林 | 原片一部 | 15014778123 |
| 9 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 蔡 敬 | 原片二部 | 15118112800 |
| 10 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 邹 青 | 加工部 | 13922972518 |
| 11 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 王宏潮 | 成品部 | 13927456601 |
| 12 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 柳 生 | 品控部 | 13902977179 |
| 13 | 东莞南玻太阳能玻璃有限公司 | 田瑞杰 | 设备部 | 13602643936 |
| 14 | 麻涌环保分局 |  |  | 88826038 |
| 15 | 市环保局 |  |  | 23391212 |
| 16 | 监测站 |  |  | 23391801 |
| 17 | 监察分局 |  |  | 23391690 |
| 18 | 科学协会 |  |  | 23391681 |
| 19 | 火警 |  |  | 119 |
| 20 | 医院 |  |  | 120 |
| 21 | 公安局 |  |  | 110 |

# Text boxes

突发环境事件综合应急预案

环保设施失效处置预案

氨水泄漏应急处置预案

天然气泄漏应急处置预案

报告上级领导

及槽窑部、安全办

巡检人员发现泄漏异常

警戒现场，准备消防灭火设施及其它防护器具，做好突发状况应对。

报告当班责任人

迅速关闭泄漏源供气阀门

确认熔窑生产有无异常

组织人员排除异常

事故分析及报告

查找泄漏源并组织抢修

报告公用工程分部

确认修复OK，环境OK

恢复正常供气

有

报告上级

事故原因调查分析

咨询天然气公司

制订预防对策

压延各支通路手动切断阀

切断阀

压延用气总管气动切断阀

车间天然气总管

天然气总管压力调节阀

熔化用气总管气动切断阀

切断阀

烤窑用天然气支路

天然气总管流量计

天然气分配器

各小炉用气支路流量计

各小炉东西两侧喷枪

各小炉流量气动调节阀

东西侧火换向阀